## Slide 1
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux
Olivier CALAY-ROCHE
Professeur Electrotechnique
Moniteur ES&ST : SST / TH / PRE
Formateur Académique Habilitations

## Slide 2
LES DOMMAGES
En France, il y a plus de 4 000 000 km de réseaux aériens et souterrains.
Chaque année, 25 000 km de tranchées sont ouvertes par des entreprises du BTP pour étendre ou rénover les réseaux existants.
Tous ces chantiers ne sont pas sans risque.
65 000 dommages par an
soit 260 par jour ouvrable
Ces incidents peuvent :
- Entrainer l’arrêts des chantiers
- Interrompre les services publics
- Mettre en danger la sécurité des personnes et des biens

## Slide 3
LES DOMMAGES

## Slide 4
LES DOMMAGES
Suite à ces accidents et afin de réduire significativement les endommagements des réseaux, la réglementation a été profondément révisée.
le gouvernement a bâti un plan d’action afin d’améliorer la prévention des endommagements des réseaux basé sur la refonte de l’encadrement réglementaire des travaux à proximité de ces ouvrages.
Depuis le 1er janvier 2018,une étape nouvelle de la réforme anti-endommagement est entrée en application, celle relative au renforcement des compétences des intervenants en préparation et exécution des travaux à proximité des réseaux
Les compétences acquises par un salarié intervenant dans la préparation ou l’exécution de travaux à proximité des réseaux se concrétisent par :
AIPR :
Autorisation d’Intervention à Proximité des réseaux

## Slide 5
AIPR
Qui délivre l’AIPR?
L’employeur des salariés concernés
Pour quelle durée?
5 ans
une attestation de compétences délivrée après un examen par QCM encadré par l’État
Comment l’obtenir?
Pour qui?
Les concepteurs, encadrants et opérateurs

## Slide 6
Il s’agit aussi bien:
De canalisations transportant des hydrocarbures, des produits chimiques, du gaz, de l’eau et des déchets.
Câbles électriques et de télécommunication, voire des installations de transport en commun.
LES RESEAUX
Les réseaux français

## Slide 7
TYPES DE RESEAUX

## Slide 8
LES RESEAUX SENSIBLES / NON SENSIBLES
« sensibles pour la sécurité »
« non sensibles pour la sécurité »
Hydrocarbures liquides ou liquéfiés
Lignes téléphoniques
Produits chimiques liquides ou gazeux
Gaz combustibles
Vapeur d’eau, eau surchauffée, eau chaude, eau glacée
Eau pluviale
Réseaux électriques en Très Basse Tension
Eau potable
Déchets transportés par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration
Transport et distribution électrique
Communications électroniques
Fibre optique
Assainissement des eaux

## Slide 9
OPERATEUR
Exemples :
Ouvrier en travaux publics (électricien, …)
Conducteur d’engins dans les travaux publics.
Conducteur de nacelles élévatrices, grues, pompe à béton…
Suiveur / Canalisateur.
CONCEPTEUR
Exemples :
Conducteur de travaux.
Chargé d’études / Formateur AIPR.
Personnel de bureaux de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maître d’ouvrages. Personnel de maîtrise d’ouvrage.
Personnel réalisant la détection et le géoréférencement de réseaux.
ENCADRANT
Exemples :
Chef d’équipe.
Chef de chantier.
Conducteur de travaux.
AIPR : LES 3 CATEGORIES DE PERSONNES

## Slide 10
OUI !
NON !
- Il a le droit de se soustraire à une situation de travail s’il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Le salarié est responsable du matériel, du chargement,.
Le droit d’alerte et de retrait du salarié
LES DROITS ET OBLIGATIONS

## Slide 11
QUE FAIRE EN CAS D’ENDOMMAGEMENT
En cas d’endommagement d’un réseaux sensible
Il faut appliquer la règle des 4A
Il est interdit de recouvrir une canalisation endommagée de transport de gaz naturel, cela fragilise la conduite qui peut se percer.
ARRÊTER
ALERTER
AMENAGER
Vous devez établir un constat contradictoire, disponible sur le téléservice, avec cet exploitant, sur le même principe qu’un constat d’accident de la route.
Évacuez les lieux s’il y a risque d’explosion (canalisation de gaz endommagée).
ACCEUILLIR

## Slide 12
Stopper immédiatement le fonctionnement des engins
ou des matériels de chantier (arrêter toutes sources de points chauds).
En cas de contact de l’engin avec un réseau électrique, le dégager du réseau avant de l’arrêter.
ARRÊTER
Créer une zone d’exclusion vide de toute présence humaine et dans la mesure du possible :
Faire éloigner toute personne de la zone.
  Interdire de fumer.
Rediriger la circulation afin de ne pas engorger les voies d’accès et de faciliter l’arrivée des secours.
  Solliciter les forces de l’ordre pour maintenir la zone d’éloignement.
AMÉNAGER
ALERTER
S’éloigner au maximum de la zone, puis téléphoner :
Immédiatement aux services d’incendie et de secours (les sapeurs-pompiers alertent également l’exploitant concerné). Préciser aux pompiers l’adresse, la présence de victimes, mon numéro de téléphone et la nature des travaux en cours. Ne raccrocher qu’a la demande du sapeur-pompier.
  Dès que possible à l’exploitant concerné.
ACCUEILLIR
Diriger les secours à leur arrivée et rester à leur disposition autant que nécessaire. En aucun cas, il ne faut intervenir sur les ouvrages endommagés et en particulier :
Ne pas colmater la fuite
(ne pratiquer ni pliage PE, ni matage, ni dépose du godet sur l’endommagement).
Ne pas éteindre le gaz enflammé.
  Ne pas chercher à remblayer.
Ne pas manœuvrer de robinet.

## Slide 13
QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT
Sans s’exposer soi-même, identifier les risques persistants :
écrasement, électrisation, incendie, explosion, intoxication, asphyxie.
SI CELA EST POSSIBLE : • Supprimer le danger de façon permanente.
Isoler la zone dangereuse de façon permanente.
Soustraire la victime de la zone dangereuse.
SI CELA N’EST PAS POSSIBLE : interdire l’accès à la zone dangereuse et alerter ou faire alerter les secours spécialisés.
PROTÉGER
EXAMINER
La victime saigne-t-elle abondamment ? s’étouffe-t-elle ? est-elle consciente ? respire-t-elle ?

## Slide 14
SECOURIR
Les personnes ayant reçu une formation aux gestes de premiers secours, doivent, en priorité, venir en aide à une victime.
Suivant les consignes préétablies.
Donner les renseignements précis :
no de téléphone et adresse du lieu de l’accident, nombre de victimes, état apparent des victimes,
cause de l’accident (électricité, chute), risques particuliers…
Que faire en attendant l’arrivée des secours ?
Couvrir la victime.
Surveiller l’évolution de l’état de la victime.
Lui tenir compagnie, lui parler.
FAIRE ALERTER LES SECOURS
Un membre du personnel reçoit la formation de secourisme nécessaire pour donner les premières secours en cas d’urgence dans :
Chaque ateliers où sont accomplis des travaux dangereux,
Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de 15 jours où sont réalisés des travaux dangereux.

## Slide 15
Violet : Chauffage urbain et climatisation
Marron : Assainissement et pluvial
Blanc : Zones de travaux
Orange : Produits chimiques
Grillages avertisseurs
Bleu : Eau
Rouge : Electricité BT / HT
Jaune : gaz et hydrocarbures
Vert : Télécommunication
Rose : Multiréseaux
Autres couleurs
IDENTIFICATION DES RESEAUX

## Slide 16
Lorsque la profondeur d’un réseau est marqué au sol, elle indique la profondeur de la :
génératrice supérieure du réseau

## Slide 17
Marquage au sol
Aérosols
Piquets
Clous d’arpentage
Utilisés pour localiser les branchements et les traversées de chaussée depuis l’accotement
Utilisés en bordure de trottoirs dans le milieu urbanisé
Le marquage piquetage est obligatoire, il correspond à la matérialisation au sol de la localisation d’un réseau enterré

## Slide 18
IDENTIFICATION DES RESEAUX
Réseaux enterrés
Les concepteurs et les responsables de chantier doivent tout mettre en œuvre pour que les réseaux enterrés soient identifiés ( marquage au sol et piquetage pour éviter tout risque)
Principaux affleurants
Télécom
Balises
Bornes
Coffret
Local technique
Bouche à clé
Coffret de branchement
Gaz
Électricité

## Slide 19
Position théorique du réseau
Position réelle du réseau
Tout exploitant de réseau enterré ou aérien, sensible ou non sensible pour la sécurité, a obligation de ranger tous les tronçons des réseaux qu’il exploite dans l’une de ces 3 classes de précision lorsqu’il répond à une DT ou à une DICT.
La classe de précision figure dans le récépissé de l’exploitant à une DT ou DICT.
Elles permettent de caractériser le niveau de qualité de la connaissance de l’emplacement des réseaux.
LES CLASSES DE PRECISION
Fuseau de classe B
Classe A ≤ Incertitude ≤ 1,5 m
Fuseau de classe B Classe A ≤ Incertitude ≤ 1 m
Fuseau de classe C (> 1,5 m) Incertitude > 1,5 m Absence de plans
Fuseau de classe C (> 1 m) Incertitude > 1 m Absence de plans
Fuseau de classe A Incertitude ≤ 40 cm (rigide) Incertitude ≤ 50 cm (flexible)
Classe C
Classe B
Classe A
Classe A
Ouvrages
Branchement
d’Ouvrages

## Slide 20
LES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES
Elles permettent de renforcer la sécurité lors de l’exécution des travaux grâce à une meilleure connaissance du sous-sol.
Lorsque les données cartographiques transmises par les exploitants en réponse à la déclaration (DT ou DICT) sont de précision insuffisante (classes de précision B et C), elles permettent de localiser les ouvrages enterrés existants dans la zone d’emprise du projet de travaux afin d’obtenir, autant que possible, la classe de précision A.
Cette localisation est effectuée
préférentiellement par des
techniques non intrusives
qui sont sans risque direct pour
les ouvrages enterrés, c’est
à dire par la détection de
réseaux sans fouilles (acoustique,
radar ,électromagnétique, sismique,
etc.).
Lorsque ces techniques ne sont pas suffisantes, elles sont complétées par
des techniques intrusives mécaniques ou manuelles permettant la mise à nu des ouvrages concernés afin procéder à des mesures directes de géolocalisation sur les tronçons mis à nu, qui n’exigent pas de certification. Une DICT doit alors être réalisée au préalable.

## Slide 21
Distances réglementaires

## Slide 22
BLINDAGE
Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 m de profondeur et d’une largeur inférieure ou égale aux deux tiers de la profondeur doivent être blindées.
COMPACTAGE
Lorsqu’une tranchée est remblayée, il est interdit d’y circuler avec un véhicule ou engin, si le compactage n’est pas fait.
BUSES
Il ne faut pas endommager ni déplacer les buses en béton qui servent à maintenir en place les canalisations d’eau qui peuvent se déplacer sous la pression de l’eau.

## Slide 23
OBJETS SUSPECTS
En cas de découverte d’objets suspects et dangereux (explosifs, engins de guerre, matériels radioactifs, etc.), il faut :
Lorsque le réseau annoncé et marqué, n’a pas été trouvé dans l’emprise des travaux mentionnée dans la DICT:
RÉSEAU(X) NON TROUVÉ(S) DANS L’EMPRISE DES TRAVAUX
Interdiction de creuser en dehors de cette emprise.
RÉSEAU(X) NON IDENTIFIÉS OU ÉCARTS NOTABLES DE LOCALISATION
En cas de situation dangereuse ou susceptible de remettre en cause le chantier, comme par exemple la découverte de réseaux non identifiés en amont du chantier ou une erreur importante de localisation d’un réseau :
Si on découvre en creusant une canalisation non identifiée par un marquage au sol,
Suspendre les travaux et on prévient son responsable.
Arrêter le travail.
Baliser la zone et prévenir le responsable de projet.
Prévenir les services de déminage, la mairie ou les sapeurs-pompiers

## Slide 24
BRANCHEMENT SENSIBLE, NON CARTOGRAPHIÉ, AFFLEURANT VISIBLE
À partir des affleurants (coffret, regard, etc.) identifiés sur site, il faut prendre les précautions adaptées, en considérant que le branchement suit un tracé joignant perpendiculairement la canalisation principale à l’affleurant et dans une bande d’1 m de part et d’autre de ce tracé théorique.
BRANCHEMENT NON CARTOGRAPHIÉ
Lors de la découverte d’un branchement non cartographié situé en dehors de la zone de précaution:
Arrêter les travaux et on prévient son responsable.

## Slide 25
Domaine de tension |  | Alternatif ~ | Continu =
Très Basse Tension | TBT |  | Un  120
Basse Tension | BT |  | 120  Un  1500
Haute Tension | HT-A |  | 1500  Un  75 000
 | HT-B |  | Un  75 000
0V TBT 50V BT 1000V HTA 50000V HTB
Ils sont identifiés par leur domaine de tension
Les lignes de transport HTB et certaines lignes HTA n’ont pas d’isolant
( conducteurs nus )
Un  50
50  Un  1 000
1000  Un  50 000
Un  50 000
LES RESEAUX AERIENS

## Slide 26
Distribution HTA 20kV
Distribution BT 230 V
Transformateur 20 kV/400 V
Terre des masses (Ru)
Centrale électrique
Terre du neutre ( Rn)
Neutre relié à la terre
Distribution de l’énergie électrique

## Slide 27
Centrale électrique
10 kV à 20 kV
Réseau HTB
225 kV à 400 kV
Réseau HTB
90 kV à 63 kV
Réseau HTA
20 kV
Réseau BT
230 V / 400 V
Usagers BT
S = 3 à 36 kVA
40 % de l’énergie électrique consommée.
(24.10 6 ménages)
Usagers MT
S = 36 à 250 kVA
32 % de l’énergie électrique consommée.
Usagers HT
S > 250 kVA
28 % de l’énergie électrique consommée.
(600 clients)
HTA
HTB
HTA
BT
Production et distribution de l’énergie électrique

## Slide 28
Le corps humain, la terre, les engins de chantier sont conducteurs d’électricité.
Si je touche un conducteur sous tension non isolé (ou si l’isolant est endommagé), un courant retourne à la terre en traversant mon corps, et occasionne soit :
Une électrisation :
(non mortelle) qui peut être très grave : brûlure, amputation.
Une électrocution :
Accident mortel
Conducteur nu
Risque d’amorçage
Il n’est pas nécessaire de toucher un conducteur pour se faire électriser

## Slide 29
Un conducteur est tombé au sol. En m’éloignant, il y aura une tension entre mes 2 pieds qui peut être dangereuse : la tension de pas.
Pour éviter ce risque, il faut :
s’écarter à tout petits pas ou à cloche-pied.
Mon engin entre en contact avec une ligne, que faire ?
Surtout ne pas descendre de l’engin
Si possible j’écarte l’engin de la ligne
J’arrête le moteur et j’attends les secours.
En restant dans ma cabine je ne risque rien. Par contre un collègue qui touchera l’engin risque un choc électrique

## Slide 30
En HT : Le risque électrique est plus grave. Avant de toucher le conducteur il y a un amorçage qui provoque généralement le décès de l’individu. Cette distance d’amorçage augmente avec la tension.
Il est interdit de franchir ces distances même pour un court instant.
Si le chantier nécessite de pénétrer à l’intérieur de ces distances, il faut au préalable prévenir le gestionnaire de la ligne qui procédera à une mise hors tension ou à la mise en place de dispositifs de protection.
Le franchissement de ces distances nécessite d’avoir une habilitation électrique.
Si on ne connaît pas la tension de la ligne ou qu’on n’arrive pas à l’identifier,
on utilise la plus grande distance de sécurité soit 5 m.
Domaine de Tension |  | DLVS (Distance Limite de Voisinage Simple)
HTA | < 50 000V | 
HTB | > 50 000V | 
3 m
5 m

## Slide 31
L’habilitation BF HF est définie dans l’amendement A1 de la norme NF C 18-510 de février 2020.
HABILITATION ELECTRIQUE BF-HF
nettoyer une canalisation souterraine en vue de reconnaître sa nature ou ses accessoires ;
effectuer un ripage ;
effectuer un soutènement ;
ouvrir un fourreau en vue de reconnaitre son contenu ;
mettre en œuvre des moyens de protections de câbles et accessoires.
Taches à réaliser par un BF HF (Opérations d’ordre non électrique)
Sur canalisation électrique isolée et non consigné mais nécessitant d’entrer en contact avec celle-ci sans la déplacer
Ripage : opération qui vise a déplacer légèrement de manière provisoire une canalisation électrique enterrée qui vient d’être mise à l’air libre, sans chercher à la déplacer de manière durable
Soutènement: opération qui vise a contenir, dans les limites prescrites par son fabricant, les contraintes mécaniques auxquelles est soumise la canalisation du fait de son poids durant sont séjour à l’air libre

## Slide 32
TRAVAUX SANS TRANCHÉE
Les travaux sans tranchée nécessitent la connaissance précise des ouvrages existants. Plus leur position est précise, plus :
Elle simplifie le choix des techniques à utiliser.
Elle limite les risques pour le personnel et les riverains.
Une fusée réalise un tunnel par refoulement et compression du sol dans lequel sera ensuite posé une canalisation ou un fourreau. La trajectoire de la fusée doit être surveillée durant tout le parcours.
Les fuseés

## Slide 33
LES INTERVENANTS DES RESEAUX ET LEUR RÔLE
Il est le commanditaire des travaux. Son rôle est de définir le projet et de décrire les objectifs de l’opération. Il fixe des exigences de budget, de délais et de qualité. Il veille au bon déroulement des travaux et procède à la réception de ceux-ci, une fois terminés.
Maitre d’ouvrage
Il est mandaté par le maître d’ouvrage pour concevoir le projet et diriger les travaux à proximité des réseaux enterrés ou aériens. Il est chargé des fonctions techniques et économiques. œuvre
Maitre d’œuvre
Personne pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation.
Responsable du projet
Tout exploitant d’un ouvrage ou son représentant ayant reçu délégation.
Exploitant du réseau
Personne assurant l’exécution des travaux.
Exécutant des travaux

## Slide 34
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Tout responsable de projet, tout exploitant de réseau et tout exécutant de travaux doit examiner, lors de la préparation du projet, puis lors de la préparation du chantier, les modalités d’application du guide d’application de la réglementation antiendommagement.
Il est constitué de 3 fascicules:
Fascicule 1 • « dispositions générales ». relatives à la prévention des dommages qui définit
les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes depuis la conception et la préparation de projets jusqu’à l’exécution des travaux à proximité des réseaux.
Fascicule 2 • « guide technique des travaux ». contient les recommandations (facultatives) et prescriptions techniques (obligatoires) à appliquer à proximité des ouvrages en service souterrains ou aériens, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre
Fascicule 3 • « formulaires et autres documents pratiques ». rassemble: les définitions, les formulaires, exemples de courriers
GUICHET UNIQUE : Ce service sur internet permet d’accéder à tout moment aux informations relatives à la localisation des réseaux présents sur un secteur donné, de connaître les coordonnées des différents gestionnaires de réseaux et de pré-remplir les formulaires de DT et DICT

## Slide 35
DU PROJET A L’EXECUTION DE PROJET DE TRAVAUX
13
Analyse la précision de la localisation des réseaux
ou
CLASSE A
CLASSE B OU C
EXPLOITANT DU RÉSEAU
Prend en compte le résultat des IC
dans ses plans qu’il géoréférence progressivement (2)
Répond à la DT
et y joint des conseils selon la nature du projet,
et les données de localisation
Envoi plans ou RDV sur site (1)
EXÉCUTANT DES TRAVAUX
Adapte son offre
aux données disponibles
Est titulaire du marché
et prépare les travaux
RESPONSABLE DU PROJET
Consulte le téléservice (GU) et envoie une déclaration de
projet de travaux (DT)
à chaque exploitant
Cas des exceptions(3)
Prévoit des clauses
Envoie le dossier de Consultation Des Entreprises (DCE) avec toutes les données
disponibles
15 jours (4)
Si envoi DT non dématérialisée
9 jours (4)
Si envoi DT dématérialisée
+ 15 jours
(1)
+ 15 jours
(1)
3 MOIS (5)
Complémentaires (IC)
Choisit l’exécutant,
signe le marché et joint toutes données disponibles
spéciales au marché
ou
Sauf exceptions(3)
Procède à des Investigations
ou
Le RV sur site pour un repérage précis est obligatoire en cas de classe de précision B ou C, pour les réseaux de TMD (Transport Matière Dangereuse), et dans certains cas ceux de distribution (> 4 bar, ou travaux sans tranchée, ou centre urbain dense), soit lors du récépissé de DT, soit lors du récépissé de DICT.
L’exploitant alimente le GU avec ses coordonnées et les zones d’implantation de ses réseaux. Il tient ces informations à jour en permanence.
Exceptions à l’obligation d’investigations complémentaires :
  Travaux de très faible emprise et très faible durée,
  Travaux près de réseaux non sensibles,
  Travaux hors unités urbaines.
À compter de la date de la réception de la DT - jours fériés non compris - (15 jours si DT non dématérialisée).
Si dans les 3 mois à compter de la consultation du GU, le marché n’est pas signé ; le maître d’ouvrage doit renouveler la DT sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières.
Réponse des exploitants dans les 9 jours - jours fériés non compris - à compter de la date de réception de la DICT.
En l’absence de réponse d’un exploitant à la DICT, relance par lettre recommandée.
Si l’exploitant ne répond toujours pas après 2 jours ouvrés à compter de la réception de cette relance et que son réseau n’est pas sensible pour la sécurité, les travaux pourront démarrer. Par contre, l’entreprise ne pourra pas commencer les travaux si elle n’a pas obtenu les réponses de tous les exploitants de réseaux sensibles pour la sécurité.
Si les travaux ne commencent pas dans les 3 mois suivant la consultation du GU ou, s’il y a une interruption des travaux de + de 3 mois, la DICT doit
être renouvelée.
Si la durée des travaux à proximité des réseaux sensibles est > à 6 mois sans avoir à planifier de réunions périodiques avec les exploitants dès le démarrage du chantier : il faut également renouveler la DICT.
Signature du marché
DT
Pour DT-DICT conjointe voir diapo 23

## Slide 36
Répond à la DICT
et y joint des conseils selon les techniques de travaux prévues et les données de localisation
Envoi plans ou RDV sur site (1)
Informe les personnes sous sa direction
sur les mesures de sécurité.
Il s’assure de la disponibilité des autorisations d’intervention fondées sur les compétences
Anticipe les situations accidentelles et adapte si
nécessaire son réseau ou son organisation
Effectue
le marquage piquetage s’il ne fournit pas de plan
2 jours (8)
7 jours (6)
Si envoi DICT dématérialisée
9 jours (6)
Si envoi DICT non dématérialisée
3 MOIS (9)
Consulte le téléservice (GU) et envoie une Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux (DICT)
à chaque exploitant
Relance lettre de rappel avec accusé de réception (LRAR) si absence de récépissé (7)
Informe son personnel sur la localisation et les mesures de sécurité, et s’assure de la
disponibilité des autorisations d’intervention fondées sur les compétences
Prépare le chantier
en fonction des données reçues
Engage les travaux
Arrête les travaux si danger
Reprend les travaux
Effectue le marquage ou piquetage selon plans reçus par lui et par les exécutants
Cartographie en fin de chantier
si construction de réseau
Arrête les travaux si danger
Donne l’ordre de reprise des travaux
ou
Constat contradictoire entre l’exploitant de réseau et l’exécutant de travaux en cas d’endommagement accidentel d’un réseau
DICT
Est titulaire du marché
et prépare les travaux
Choisit l’exécutant,
signe le marché et joint toutes données disponibles
Signature du marché

## Slide 37
TRAVAUX URGENTS
Les contraintes administratives sont allégées mais strictes
 Absence de DT et DICT remplacée par un Avis de Travaux Urgents (ATU) qui sera rempli par le commanditaire des travaux ou par son représentant:
   Si l’intervention est immédiate, l’envoi de l’ATU se fait après les travaux.
 Consultation du GU obligatoire pour repérer les numéros d’urgence des exploitants des réseaux sensibles.
Justifiés par la sécurité :
Fuite de gaz
Fuite d’eau
Rupture ligne électrique

## Slide 38
TRAVAUX URGENTS
EXPLOITANT DU RÉSEAU
EXÉCUTANT DES TRAVAUX
COMMANDITAIRE
Envoi de l’ATU avec date et heure
de l’appel téléphonique de l’échange
Envoi de l’ATU avec date et heure
de l’appel téléphonique en échec
Traitement des réseaux non sensibles pour la sécurité
(cadre spécifique réseaux sensibles à laisser vierge)
Consultation obligatoire du GU ou d’un PAD, obtention du n° de consultation,
de la liste des exploitants sensibles avec leur numéro de téléphone d’urgence, et de la liste des non sensibles
Traitement des réseaux sensibles pour la sécurité
Aucun appel téléphonique obligatoire
Envoi de l’ATU AVANT les travaux
Pouvant dispenser d’appel téléphonique avant les travaux (sous conditions)
Envoi de l’ATU APRÈS les travaux
et appel téléphonique sur le numéro d’urgence avant les travaux (cet appel est obligatoire pour les réseaux TMD)
Réalisation d’un ATU
avant le chantier ou en fin de chantier
Aucune obligation
de l’exploitant de répondre
L’échange téléphonique avec l’exploitant
a bien eu lieu
Dans les autres cas que le cas 4, sous réserve d’accord de l’exploitant lors
d’un contact téléphonique, envoi d’un ATU dématérialisé avec date et heure
du contact téléphonique Réponse attendue
(l’ATU peut aussi être envoyé avant le contact téléphonique)
L’exploitant ne répond pas
sur le numéro d’urgence
Dans le cas
de travaux > à 24 h, et si
réseau sensible autre que TMD, initiative de faire un ATU
Démarrage
des travaux en prenant en compte la présence des réseaux selon les informations reçues de l’exploitant
Démarrage
des travaux en prenant en compte la présence potentielle de réseaux sensibles
Réception
de la réponse exploitant obligatoire < ½ jour avant travaux
Succès
de la relance par téléphone
Démarrage
des travaux en prenant en compte
la présence potentielle de réseaux sensibles
des travaux en prenant en compte
la présence des réseaux selon les informations reçues par
le récépissé d’ATU
NON
NON
OUI
OUI
CAS 1
CAS 2
CAS 3
CAS 4
CAS 5
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7 Démarrage